ИНСТРУКЦИЯ № 12

по применению дезинфицирующего средства «Дезактив-М»

(ООО «Дезснаб-Трейд», Россия)

Москва
2007 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 12
по применению дезинфицирующего средства «Дезактив-М»
(ООО «Дезснаб-Трейд», Россия)

Инструкция разработана ФГУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора (НИИД) и ФГУЗ
ГНЦ Прикладной микробиологии и биотехнологии (ГНЦ ПМБ)

Авторы: Федорова Л.С, Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Абрамова И.М..
Рысина Т.З., Дьяков В.В., Белова А.С, Сукиасян А.Н. (НИИД);
Герасимов В.Н., Голов Е.А. (ГНЦ ПМБ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Средство «Дезактив-М» представляет собой прозрачную жидкость желтого цвета
со специфическим запахом. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ)
смесь четвертичных аммониевых солей: алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдимети-
лэтилбензиламмоний хлорид - (суммарно) 10,0 %; кроме того, в состав средства входят мета-
силикат натрия, неионогенное поверхностно-активное вещество и др.; рН средства - 12,0.

Средство выпускается в полиэтиленовых емкостях вместимостью 1; 5 и 10 дм3.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя составляет 5 лет, рабо-
чих растворов - 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях.

- Средство «Дезактив-М» обладает антимикробной активностью в отношении гра-
мотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза, легио-
неллеза), вирусов, грибов родов Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами.

- По степени воздействия на организм теплокровных при введении в желудок сред-
ство относится к 3 классу умеренно опасных веществ, при нанесении на кожу - к 4 классу ма-
лоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при введении в брюшную полость средство отно-
сится к 4 классу мало токсичных веществ по классификации К.К. Сидорова. По степени лету-
чести пары средства при однократном ингаляционном воздействии мало опасны. Средство.
обладает местно-раздражающим действием на кожу и на слизистые оболочки глаз, сенсиби-
лизирующий эффект отсутствует.

По параметрам острой токсичности 4% и ниже рабочие растворы средства, рекомендо-
ванные для дезинфекции систем вентиляции и кондиционеров, при введении в желудок и нане-
сении на кожу по ГОСТ 12.1.007-76 относятся к 4 классу мало опасных веществ; по классифи-
кации ингаляционной опасности дезинфицирующих средств по степени летучести и при по-
вторном воздействии пары рабочих растворов средства относятся к 4 классу мало опасных ве-
ществ.

Рабочие растворы не обладают местно-раздражающим действием при контакте с кож-
ными покровами, оказывают местно-раздражающее действие на слизистые оболочки глаз; в ви-
де аэрозолей вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей.

ПДК в воздухе рабочей зоны алкилдиметилбензиламмоний хлорида и алкилдиметилэ-
тилбензиламмоний хлорида- 1,0 мг/м3 с пометкой «Требуется защита кожи и глаз».

1.4.	Средство «Дезактив-М» предназначено к применению:

• в лечебно-профилактических учреждениях, акушерских стационарах, включая отде-
ления неонатологии. клинических, микробиологических и др. лабораториях, инфекционных
очагах

- для дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, поверхностей аппара-
тов, приборов, инкубаторов (кувезов) и приспособлений к ним, санитарно-технического обо-
рудования, мусоросборников, уборочного инвентаря, резиновых ковриков, предметов ухода за
больными, средств личной гигиены, обуви из резин, пластика и других полимерных материа-
лов, игрушек, белья, посуды столовой и лабораторной (в том числе однократного применения).
медицинских отходов классов Б и В из текстильных и других материалов (ватные тампоны.
использованный перевязочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда

персонала, маски, посуда и изделия медицинского назначения однократного применения и
пр.)    перед утилизацией      при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной
этиологии, кандидозах и дерматофитиях;

-дезинфекции на санитарном транспорте;

- генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях;

- дезинфекции изделий медицинского назначения (включая хирургические и стомато-
логические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях
вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы и дерматофитии)
этиологии;

- дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной - пред дезин-
фекцией высокого уровня эндоскопов) очисткой, изделий медицинского назначения (хирурги-
ческие и стоматологические инструменты, не имеющие замковых частей или каналов, кроме
зеркал с амальгамой, боров и дисков алмазных; жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к
ним) при инфекциях вирусной, бактериальной (включая туберкулез) и грибковой (кандидозы
и дерматофитии) этиологии;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией, изделий медицин-
ского назначения, включая хирургические и стоматологические (кроме щипцов и зеркал с
амальгамой) инструменты из различных материалов (металлы, резины на основе натурального
и силиконового каучука, пластмассы, стекло), а также жесткие и гибкие эндоскопы, инстру-
менты к ним;

- окончательной очистки перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопов;

•	на предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, па-
рикмахерские, общественные туалеты), в учреждениях культуры, отдыха, спорта (спортивные
и культурно-оздоровительные комплексы, кинотеатры, офисы и др.), учреждениях социально-
го обеспечения, детских, пенитенциарных учреждениях, предприятиях общественного питания
и торговли для профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели,
санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря, предметов ухода, средств лич-
ной гигиены, обуви (из резин, пластика и других полимерных материалов), инструментов (па-
рикмахерских и косметических), отходов (изделия однократного применения: салфетки, ват-
ные шарики, шапочки, простыни, накидки, инструменты и пр.), систем мусороудаления (мусо-
росборников, мусоровозов и мусороуборочного оборудования), транспорта для перевозки пи-
щевых продуктов.

•	для профилактической дезинфекции и дезинфекции по эпидпоказаниям систем венти-
ляции и кондиционирования воздуха (бытовые кондиционеры, сплит-системы, мультизональ-
ные сплит-системы, крышные кондиционеры, вентиляционные фильтры, воздуховоды) при
бактериальных (включая туберкулез и легионеллез) и вирусных инфекциях в ЛПУ, в том чис-
ле клинических, микробиологических и др. лабораториях, инфекционных очагах, в гостини-
цах, на предприятиях общественного питания, офисах и т.д.

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения
эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к
питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

Таблица 1 - Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: | Количество ингредиентов (мл), необходимое для приготовления |
| --- | --- |
| препарату | ДВ | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  |  | средство | вода | средство | вода |
| 0,2 | 0,02 | 2 | 998 | 20 | 9980 |
| 0,3 | 0,03 | 3 | 997 | 30 | 9970 |

4

| 0,4 | 0.04 | 4 | 996 | 40 | 9960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0.05 | 5 | 995 | 50 | 9950 |
| 1.0 | 0,1 | 10 | 990 | 100 | 9900 |
| 2,0 | 0,2 | 20 | 980 | 200 | 9800 |
| 3,0 | 0,3 | 30 | 970 | 300 | 9700 |
| 4,0 | 0.4 | 40 | 960 | 400 | 9600 |
| 5,0 | 0,5 | 50 | 950 | 500 | 9500 |
| 6,0 | 0,6 | 60 | 940 | 600 | 9400 |
| 8,0 | 0,8 | 80 | 920 | 800 | 9200 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СРЕДСТВА

3.1.	Растворы средства применяют для дезинфекции объектов, указанных в п. 1.4.
Средство используют способами протирания, орошения, погружения и замачивания.

Дезинфекцию объектов растворами средства в ЛПУ и инфекционных очагах проводят в
соответствии с режимами, указанными в табл. 2-8.

На предприятиях коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития, обще-
ственные туалеты), учреждениях культуры, отдыха, (кинотеатры, офисы и др.), учреждениях
социального обеспечения, детских учреждениях, предприятиях общественного питания и тор-
говли профилактическую дезинфекцию проводят по режимам, указанным в табл. 2.

В банях, парикмахерских, бассейнах, спортивных комплексах дезинфекцию объектов
проводят по режимам, указанным в табл.6 (при дерматофитиях).

Генеральные уборки проводят в соответствии с режимами табл. 7.

- Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхно-
сти приборов, аппаратов, мусоросборники протирают ветошью, смоченной в растворе средст-
ва при норме расхода рабочего раствора 100 мл/м  или орошают раствором средства при нор-
ме расхода 150 мл/м" (распылитель типа «Квазар») или 300 мл/м  (гидропульт).

- Санитарный транспорт и транспорт для перевозки пищевых продуктов обрабаты-
вают растворами средства способом орошения или протирания в соответствии с нормами рас-
хода. указанными в п. 3.2. После дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых про-
дуктов обработанные поверхности промывают водой и вытирают насухо.

- Санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы и др.) протирают
раствором средства с помощью щетки или ерша или орошают раствором средства. Норма рас-
хода раствора средства при протирании - 150 мл/м2, при орошении - 150 (распылитель типа
«Квазар») или 300 мл/м" (гидропульт). По окончании дезинфекции оборудование промывают
водой. Резиновые коврики дезинфицируют способом протирания или погружения в раствор
средства.

- Предметы ухода за больными, средства личной гигиены, игрушки (кроме мягких)
погружают в раствор средства или протирают ветошью, смоченной раствором средства. 11о
окончании дезинфекции их промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.6. Поверхности кувеза и его приспособлений тщательно протирают ветошью, смо-
ченной в 3% растворе средства при времени дезинфекционной выдержки 60 мин. По оконча-
нии дезинфекции поверхности кувеза дважды протирают стерильными тканевыми салфетка-
ми, обильно смоченными стерильной питьевой водой, после каждого промывания вытирают
насухо стерильной пеленкой. После окончания обработки кувезы следует проветривать в те-
чение 15 мин.

Приспособления кувеза (резервуар увлажнителя, металлический волногаситель, возду-
хозаборные трубки, шланги, узел подготовки кислорода) полностью погружают в емкость с

3% раствором средства па 60 мин. По окончании дезинфекции все приспособления промыва-
ют путем двукратного погружения в стерильную воду по 5 мин каждое, прокачав воду через
трубки и шланги. Поверхности приспособлений высушивают с помощью стерильных ткане-
вых салфеток. Технология обработки кувезов подробно изложена в «Методических указаниях
по дезинфекции кувезов для недоношенных детей» (приложение к приказу МЗ СССР № 440 от
20.04.83г.).

- Обувь из резин, пластмасс и других полимерных материалов погружают в раствор
средства. По окончании дезинфекции ее промывают проточной питьевой водой.

- Столовую посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в рас-
твор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании
дезинфекционной выдержки посуду промывают проточной питьевой водой с помощью щетки
или ерша.

Лабораторную посуду полностью погружают в раствор средства, по окончании дезин-
фекционной выдержки ее промывают проточной питьевой водой в течение 5 мин.

3.9.	Белье замачивают в растворе средства из расчета 5 л на 1кг сухого белья. По окон-
чании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

- Уборочный инвентарь погружают в раствор средства. По окончании дезинфекци-
онной выдержки прополаскивают водой.

- Дезинфекцию систем вентиляции и кондициониования проводят при полном их
отключении с привлечением и под руководством инженеров по вентиляции.

Профилактическую дезинфекцию секций центральных и бытовых кондиционеров и
общеобменной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха проводят I раз в квартал.
Дезинфекцию воздуховодов проводят только по эпидпоказаниям.

Дезинфекции подвергают секции центральных и бытовых кондиционеров и общеоб-
менной вентиляции для искусственного охлаждения воздуха, фильтры, радиаторные решет-
ки и накопители конденсата, воздухоприемник, воздухораспределители и насадки. Перед
профилактической дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором. Для дезин-
фекции используют 0,3-0,5% растворы средства способом орошения из гидропульта, авто-
макса, распылителя типа «Квазар и способом протирания при времени дезинфекционной
выдержки соответственно 60 и 30 мин. Радиаторную решетку и накопитель конденсата кон-
диционера протирают ветошью, смоченной 0,3-0,5% раствором средства; время дезинфекци-
онной выдержки составляет соответственно 60 и 30 мин. Воздушный фильтр промывают в
мыльно-содовом растворе, затем обеззараживают способом погружения в 2.0% раствор
средства на 60 мин (или заменяют). Угольный фильтр подлежит замене.

При проведении дезинфекции объектов по эпидпоказаниям дезинфекцию проводят без
предварительной мойки поверхностей и промывания фильтров.

После дезинфекции обработанные объекты промывают водопроводной водой, а поме-
щение проветривают,

- Медицинские отходы из текстильных (ватные тампоны, использованный перевя-
зочный материал, одноразовое нательное и постельное белье, одежда персонала, маски и пр.) и
других материалов (посуда, в том числе лабораторная, изделия медицинского назначения од-
нократного применения) погружают в емкость с раствором средства. Для дезинфекции отхо-
дов класса Б используют 2,0% раствор средства при времени дезинфекционной выдержки 90
мин или 3,0% раствор - 60 мин, класса В - 3,0% раствор при времени 120 мин или 5,0% - 60
мин. По окончании дезинфекции отходы утилизируют.

- Дезинфекцию и предстерилизационную очистку, в том числе совмещенные в один
процесс, изделий проводят в пластмассовых или эмалированных (без повреждения эмали) ем-
костях, закрывающихся крышками.

Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие зам-
ковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабо-
чих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий.

Во время замачивания (дезинфекционной выдержки) каналы и полости должны быть
заполнены (без воздушных пробок) раствором. Толщина слоя раствора над изделиями должна
быть не менее 1 см.

6

- Предстерилизационную очистку изделий, не совмещенную с дезинфекцией, про-
водят после их дезинфекции и ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в
соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по применению конкретного сред-
ства.

- Дезинфекцию и очистку эндоскопов и инструментов к ним проводят с учетом тре-
бований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекцион-
ных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» и методических указаний «Очистка.
дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним» (МУ 3.5.1937-04 от
04.03.2004г.).

- Дезинфекцию изделий медицинского назначения проводят по режимам, указан-
ным в табл. 8; дезинфекцию, совмещенную с предстерилизационной проводят по режимам.
указанным в табл. 9-11.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицин-
ского назначения осуществляю!' по режимам, приведенным в табл. 12-14.

3.17.	После окончания обработки изделия извлекают из емкости с раствором и отмыва-
ют их от остатков рабочего раствора средства в течение 5 мин проточной питьевой водой, с
тщательным промыванием всех каналов.

- Контроль качества предстерилизационной очистки на наличие остатков крови
проводят путем постановки азопирамовой или амидопириновой пробы согласно методикам.
изложенным в «Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и
стерилизации изделий медицинского назначения» (№ МУ-287-113 от 30.12.98 г.).

- Растворы средства для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий, в
том числе при совмещении этих процессов, можно использовать многократно в течение срока
годности, если внешний вид растворов не изменился. При появлении первых признаков изме-
нения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заме-
нить до истечения указанного срока.

Таблица 2 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

"Дезакгив М" при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация ра- бочего раствора(по препарату), % | Время обез- заражива- ния, мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жест- кая мебель, поверхности прибо- ров, оборудования | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Орошение |
| Транспорт санитарный и для пере- возки пищевых продуктов | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудо- вание, мусоросборники, мусоро- уборочное оборудование | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 | 60 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,2 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная * | 0,5 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 | 120 | Погружение |
| Игрушки | 0,5 | 60 | Протирание, оро- шение или погру- жение |
| Предметы ухода за больными, средства личной гигиены* | 0,5 | 60 | Протирание или погружение |
| Белье незагрязненное | 0,5 | 15 | Замачивание |

| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | Замачивание |
| --- | --- | --- | --- |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 60 | Погружение |

Примечание: * при загрязнении кровью, сывороткой и др. обеззараживание проводить по ре-
жимам, указанным в табл. 3.

7

Таблица 3- Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства
"Дезактив М" при вирусных (энтеровирусные инфекции - полиомиелит, Коксаки, ECHO; энте-
ральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп, «птичий» грипп H5NI и др.
ОРВИ, герпетическая, цитомегаловирусная, аденовирусные и др.) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация ра- бочего раствора (по препарату), % | Время обез- заражива- ния, мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жест- кая мебель, поверхности прибо- ров. оборудования, сани гарный транспорт | 2,0 3,0 | 90 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 30 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудо- вание | 2,0 3,0 | 90 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 30 | Орошение |
| Посуда без остатков пиши | 2,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пиши | 2,0 | 90 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 2,0 | 90 | Погружение |
| Игрушки | 3,0 | 30 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 30 | Протирание или орошение |
|  | 3,0 | 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 2,0 | 90 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 | 90 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 | 90 | Погружение |

Таблица 4 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

"Дезактив М" при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация ра- бочего раствора (по препарату), % | Время обез- зараживания, мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жест- кая мебель, поверхности приборов, оборудования, санитарный транс- порт | 2,0 3,0 4,0 | 120 90 60 | Протирание |
|  | 4,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудо- вание | 4,0 | 60 | Двукратное про- тирание или дву- кратное орошение с интервалом 15 мин |

| Посуда без остатков пиши | 2,0 | 15 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Посуда с остатками пищи | 6,0 8,0 | 120 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 120 90 | Погружение |
| Предметы для мытья посуды | 6,0 8,0 | 120 60 | Погружение |
| Игрушки | 4,0 | 60 | Протирание или двукратное оро- шение |
|  | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 4,0 | 60 | Протирание |
|  | 3,0 4,0 | 90 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 3,0 5,0 | 120 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 3,0 5,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 3,0 5,0 | 120 60 | Погружение |

s

Таблица 5 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства

"'Дезактив М" при кандидозах

| Объект обеззараживания | Концентрация ра- бочего раствора (по препарату), % | Время обез- заражива- ния, мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жест- кая мебель, поверхности прибо- ров, оборудования, санитарный транспорт | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудо- вание | 2,0 3,0 | 90 60 | Двукратное про- тирание с интер- валом 15 мин |
|  | 3,0 | 60 | Двукратное оро- шение с интерва- лом 15 мин |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 6,0 | 120 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |

| Предметы для мытья посуды | 6,0 | 120 | Погружение |
| --- | --- | --- | --- |
| Игрушки | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение или двукратное про- тирание с интер- валом 15 мин |
|  | 3,0 | 60 | Двукратное оро- шение с интерва- лом 15 мин |
| Предметы ухода за больными. средства личной гигиены | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение или двукратное про- тирание с интер- валом 15 мин |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье и изделия медицинского назначе- ния однократного применения | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 1,0 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 90 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |

Габлица 6 - Режимы дезинфекции различных объектов растворами средства
"Дезактив М" при дерматофитиях

| Объект обеззараживания | Концентрация ра- бочего раствора(по препарату), % | Время обез- заражи-ва- ния, мин | Способ обеззара- живания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жест- кая мебель, поверхности прибо- ров, оборудования, сани гарный транспорт | 3,0 | 60 | Протирание или орошение |
| Санитарно-техническое оборудо- вание | 3,0 | 60 | Двукратное про- тирание или дву- кратное орошение с интервалом 15 мин |
| Резиновые коврики | 3,0 | 60 | Двукратное про- тирание или дву- кратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Посуда лабораторная | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |

9

10

| Игрушки | 3,0 | 60 | Двукратное про- тирание или дву- кратное орошение с интервалом 15 мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 3,0 | 60 | Двукратное про- тирание с интер- валом 15 мин |
|  | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Перевязочный материал, ватно- марлевые повязки, тампоны, белье однократного применения | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |
| Обувь из пластмасс, резин и дру- гих полимерных материалов | 2,0 3,0 | 90 60 | Погружение |
| Белье незагрязненное | 2,0 | 15 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,0 3,0 | 120 60 | Замачивание |
| Уборочный инвентарь | 2,0 3,0 | 120 60 | Погружение |

Таблица 6 - Режимы дезинфекции объектов при проведении генеральных уборок
в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Профиль учреждения | Концентрация ра- бочего раствора (по препарату), % | Время обез- заражи- вания, мин | Способ обеззаражи- вания |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские учреждения | 0,2 .0,5 | 60 30 | Протирание |
| Операционные блоки, перевязочные, про- цедурные, манипуляционные кабинеты, клинические лаборатории, стерилизаци- онные отделения хирургических, гинеко- логических, урологических, стоматологи- ческих отделений и стационаров, родиль- ные залы акушерских стационаров | 3,0 | 60 | Протирание |
| Палатные отделения, кабинеты функцио- нальной диагностики, физиотерапии и др. в ЛПУ любого профиля (кроме инфекци- онного) | 0,2 0,5 | 60 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно- профилактические учреждения | 2,0 3,0 4,0 | 120 90 60 | Протирание |
| Инфекционные лечебно- профилактические учреждения * | * | ^ | Протирание |
| Кожно-венерологические лечебно- профилактические учреждения | 3,0 | 60 | Протирание |

Примечание: * - генеральную уборку проводить по режиму соответствующей инфекции.

Таблица 7 - Режимы дезинфекции систем вентиляции и кондиционирован
растворами средства "Дезактив М" при бактериальных (включая легионелле

и вирусных инфекциях

| Объекты обеззараживания | Режимы дезинфекции при инфекциях: | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- |
|  | бактериальных (включая легио- неллез) | туберкулезе | вирусных |  |
|  | Концентрация рабочего рас- твора (по пре- парату). % | Время обезза- раживания, мин | Концентрация рабочего рас- твора (по пре- парату), % | Время обезза- раживания. мин | Концентра рабочего раствора (по препарату), %. | Время обезза- раживания. мин |  |
| Секции центральных и бытовых и общеобменной вентиляции воздухоприемники и воздухораспредилители * | 0.3 0.5 | 60 30 | 2.0 3.0 4,0 | 120 90 60 | 3.0 | 30 | Протирание |
|  | 0,3 0,5 | 60 30 | 4,0 | 120 | 2,0 | 30 | Орошение |
| Воздушные фильтры* | 2,0 | 60 | 3,0 5,0 | 120 60 | 2,0 | 90 | Погружение |
| Радиаторные решетки, насадки, накопители конденсата | 0,3 0,5 | 60 30 | 2,0 3,0 4,0 | 120 90 60 | 3,0 | 30 | Протирание |
| Воздуховоды | 0.5 1,0 | 60 30 | 4.0 | 120 | 2,0 | 30 | Орошение |

* Перед профилактической дезинфекцией проводят мойку мыльно-содовым раствором

Таблица 8 - Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения   растворами средства
''Дезактив М" при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и грибковых (кандидозы.

дерматофитии) инфекциях

| Объект обез- зараживания | Концентрация рабочего рас- твора (по пре- парату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обезза- раживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вирусные, бактериальные (кроме туберкулеза) и грибковые инфекции | Вирусные, бактериаль- ные (вклю- чая туберку- лез) и гриб- ковые ин- фекции |  |
| Изделия из резин, стекла, пластмасс, ме- таллов (в т.ч. однократного применения) | 2,0 3,0 | 90 60 | 120 90 | Погружение |
| Эндоскопы, инструменты к ним | 3,0 | 15 | 30 | Погружение |

Таблица 9 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий,
не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой, боров и дисков алмазных) или ка-
налов, растворами средства     "Дезактив-М"

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раство- ра (по препара- ту), % | Температура рабочего рас- твора, L | Время выдержки/ обработки, мин |
| Замачивание изделий при полном погру- жении их в рабочий раствор | 2,0 | Не менее 18 | 90* |
|  |  |  | 120** |
|  | 3,0 |  | 60* |
|  |  |  | 90** |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помо- щью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки | В соответствии с концентрацией раствора, ис- пользованного на этапе замачи- вания | То же | 0,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой | Не нормируется | 0,5 |

Примечания:    на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция

изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (кроме туберкуле-
за) и грибковых   (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

** на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция изделий
медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и гриб-
ковых   (кандидозы. дерматофитии) инфекциях.

Таблица 10 - Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной (окончательной)
очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства     "Дезактив-М"

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего рас- твора (по пре- парату), % | Темпера- тура рабоче- го раствора, °С | Время вы- держки / об- работки, мин. |
| Замачивание* эндоскопов (у не пол- ностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к пог- ружению) при полном погружении в рабо- чий раствор средства и заполнении им по- лостей и каналов изделий | 3,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щет- кой для очистки инструментального канала; • внутренние каналы промывают при по- мощи шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют при помо- щи тканевой (марлевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; • каналы промывают при помощи шприца | 3,0 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой во- дой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания эндоскопов в рабочем растворе обеспечивается
их дезинфекция при вирусных, бактериальных (включая
туберкулез) и грибковых (кандидозы) инфекциях.

Таблица 11 - Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, медицин-
ских инструментов к эндоскопам раствором средства   «Дезактив-М»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раство- ра (по препара- ту), % | Темпера- тура рабо- чего рас- твора, °С | Время вы- держки/ об- работки на этапе, мин. |
| Замачивание* инструментов при пол- ном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 3,0 | Не менее 18 | 30,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили за- мачивание: • наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марле- вой) салфетки; • внутренние открытые каналы про- мывают с помощью шприца | 3,0 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечание: * на этапе замачивания инструментов в рабочем растворе обеспечивается

их дезинфекция при вирусных, бактериальных
(включая туберкулез) инфекциях и кандидозах

Таблица 12 - Режимы предстернлизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией.
изделий медицинского назначения (кроме эндоскопов и инструментов к ним) растворами
средства «Дезактив-М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера- тура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание при полном погружении изделий в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов изделий: • не имеющих замковых частей (кроме зеркал с амальгамой), каналов или полос- тей, • имеющих замковые части (кроме щип- цов стоматологических), каналы или по- лости | 0,4 | Не менее 18 | 10,0 |
|  | 0,5 |  | 15,0 |
| Мойка каждого изделия в том же раство- ре, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки, каналов изделий - с помощью шприца: • не имеющих замковых частей, каналов или полостей; • имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентраци- ей раствора, использованно- го на этапе за- мачивания | То же | 0,5 |
|  |  |  | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой во- дой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

16

Таблица 13 - Режимы прсдстсрилизационной (окончательной) очистки,

не совмещенной с дезинфекцией, гибких и жестких эндоскопов раствором средства

«Дезактив-М»

| Этапы очистки | Режимы очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раство- ра (по препарату), % | Температу- ра рабочего раствора. °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погру- жении (у не полностью погружаемых эндоско- пов - их рабочих частей, разрешенных к по- гружению) в рабочий раствор средства и за- полнении им полостей и каналов изделия | 0,4 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого эндоскопа в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального кана- ла; • внутренние каналы промывают с помощью шприца или электроотсоса; • наружную поверхность моют с помощью марлевой (тканевой) салфетки ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ: • каждую деталь моют с помощью ерша или марлевой (тканевой) салфетки; • каналы промывают с помощью шприца | 0,4 | То же | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

17

Таблица 14 - Режим предстерилизационной очистки, не совмещенной с
дезинфекцией, инструментов к эндоскопам раствором средства «Дезактив-М»

| Этапы очистки | Режим очистки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Темпера- тура, рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе. мин |
| Замачивание инструментов при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних каналов с по- мощью шприца | 0,4 | Не менее 18 | 15,0 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили обез- зараживание (замачивание): • наружной (внешней) поверхности - при помощи щетки или марлевой (ткане- вой) салфетки; • внутренних открытых каналов - при помощи шприца | 0,4 | То же | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

4.   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских про-
тивопоказаний к работе с дезсредствами, прошедшие инструктаж и имеющими право за-
ниматься дезинфекционными работами.

- Приготовление рабочих растворов проводить с защитой кожи рук резиновыми
перчатками, а глаз - защитными очками, при дезинфекции объектов защищать кожу рук
резиновыми перчатками.

- Дезинфекцию поверхностей рабочими растворами способом протирания мож-
но проводить без защиты органов дыхания в присутствии больных.

4.4.Избегать контакта средства и рабочих растворов с кожей и слизистыми оболоч-
ками глаз.

4.5.Не допускать к работе со средством лиц, с повышенной чувствительностью
к химическим веществам и с хроническими аллергическими заболеваниями.

4.6.При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать
средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки
РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В или противогаз, глаз - герметичные очки, кожи
рук - резиновые перчатки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомен-
дуется провести влажную уборку и проветривание помещения.

18

4.7.При проведении работ необходимо соблюдать правила личной гигиены. После
работы открытые части тела (лицо, руки) вымыть водой с мылом.

4.8. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов и в местах.
недоступных детям.

5.   МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1.При несоблюдении мер предосторожности при работе со средством могут воз-
никнуть явления раздражения верхних дыхательных путей, глаз и кожи.

При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить рабо-
ту со средством, пострадавшею немедленно вывести на свежий воздух или в другое по-
мещение, а помещение проветрить. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необхо-
димости обратиться к врачу.

- При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20
измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к
врачу.

- При попадании средства в глаза их необходимо немедленно обильно промыть
под струёй воды в течение 10-15 минут, закапать 30% раствор сульфацила натрия и
срочно обратиться к врачу.

- При попадании средства на кожу необходимо немедленно смыть средство
большим количеством воды и смазать кожу смягчающим кремом.

6. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, УПАКОВКА

- Средство транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с прави-
лами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта, в условиях, обеспечи-
вающих сохранность средства и упаковки.

- Средство следует хранить в упаковке изготовителя в местах, защищенных от
влаги и солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытого огня при темпе-
ратуре от 0°С до плюс 35°С. отдельно от лекарственных препаратов, пищевых продуктов, в
местах, недоступных детям.

- Средство разливают в полимерные флаконы вместимостью 1 дм" и полимер-
ные канистры 5 и 10 дм"'

- Пролившееся средство следует разбавить большим количеством воды
или адсорбировать негорючими веществами (песок, опилки, ветошь, силикагель)
и направить на утилизацию. Слив растворов в канализационную систему допус-
кается проводить только в разбавленном виде.

При уборке разлившегося средства использовать спецодежду, резиновый
фартук, резиновые сапоги и средства индивидуальной защиты - кожи рук (резино-
вые перчатки), глаз (защитные очки), органов дыхания - универсальные респира-
торы типа РУ 60 М, РПГ-67 с патроном марки В. Меры защиты окружающей среды:
не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или в под-
земные воды.

6.5.	Меры защиты окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного
продукта в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.

7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

7.1. Контролируемые параметры и нормы

По показателям качества дезинфицирующее средство «Дезактив-М» должно соот-
ветствовать требованиям и нормам, указанным в таблице 15.

Таблица 15 - Показатели качества дезинфицирующего средства «Дезактив-М»

| №№ и/и | Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний вил | Прозрачная жидкость желто- го цвета |
| 2 | Запах | Специфический |
| -> j | Плотность при 20°С, t/cmj | 1,032 ±0,005 |
| 4 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства | 12,0 ± 1,0 |
| 5 | Массовая доля алкилдиметилбензи- ламмоний и алкилдиметил(этилбен- зил)аммоний хлоридов (суммарно), % | 10.0+ 1,0 |

7.2.	Определение внешнего вида и запаха

7.2.1. Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку или
химический стакан из бесцветною прозрачного стекла с внутренним диаметром
30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем свете.
7.2.2. Запах оценивают органолептически.

7.3.	Определение плотности при 20  С

Плотность измеряют    с помощью ареометра или пикнометра согласно ГОСТ
18995.1-73 «Продукты химические жидкие. Методы определения плотности».

7.4.	Определение показателя активности водородных ионов (рН) средства
Показатель  активности   водородных  ионов  (рН)  средства  измеряют  потенцио-

метрическим методом по ГОСТ Р 50550-93 «Товары бытовой химии. Метод определения
показателя активности водородных ионов (рН)».

7.5.	Определение   массовой   доли   алкилдиметилбензиламмоний   и   алкилдиме-
тил(этилбензил)аммоний хлоридов (суммарно)

7.5.1. Оборудование, реактивы и растворы

Весы лабораторные общего назначения 2 класса по ГОСТ 24104-2001 с наиболь-
шим пределом взвешивания 200 г.

Набор гирь Г-2-210 по [ОСТ 7328-2001.

Бюретка 1-1-2-25-0.1   по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-250-29/32 по 1 ОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Хлороформ по ГОСТ 2001 5-88.

Натрия додецилсульфат по ТУ 6-09-07-1816-93; 0,004 н. водный раствор.

Натрия сульфат деемтииодный, ч.д.а. по ГОСТ 4171-76.

Метиленовый голубой, индикатор по ТУ 6-09-29-76; 0,1% водный раствор.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее
99%; 0,004 н. водный раствор.

Вода дистиллированная но ГОСТ 6709-72.

7.5.2. Подготовка к испытанию

7.5.2.1.	Приготовление раствора индикатора

В колбу вместимостью   I дм"   вносят  ПО г натрия   сульфата   десятиводного.
500 см3 воды,   30 см3 0.1% водного раствора метиленового голубого, 7,0 см3 кон-
центрированной серной кислоты и объем дистиллированной водой доводят до 1 дм .

7.5.2.2.	Приготовление 0.004 н. раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного

20

Навеску 0,1439 г цепипшридиний хлорида 1-водного, взятую с точностью до
0,0002 г, растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 cmj с
доведением объема водой до метки.

7.5.2.3. Приготовление   0.004 н. раствора додецилсульфата натрия
Навеску 0,115 г додецилсульфата натрия (в пересчете на 100% содержание ос-
новного вещества) растворяю i   \>, дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью
100 см  с доведением объема водой до метки.

7.5.3. Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия
В колбу вместимостью 250 см  вносят 10 см3 раствора додецилсульфата натрия,
40 см  дистиллированной воды, 20 см  раствора индикатора и 15 cmj хлороформа.
Образовавшуюся двухфазную систему титруют раствором цетилпиридиний хлорида  1-
водного при интенсивном всгрмхивании колбы с закрытой пробкой до обесцвечивания
нижнего хлороформного слоя.

Титрование проводят при дневном освещении. Цвет двухфазной системы опреде-
ляют в проходящем свете.

Поправочный коэффициент (К) вычисляют по формуле:

V

К= -----------

V1
где V - объем раствора цетилпиридиний хлорида 1-водного, израсходованный на
титрование, см3
V1 - объем титруемого раствора додецилсульфата натрия, равный 10 см .

7.5.4.	Проведение испытания

Навеску средства от 0.5 до 0,7 г, взятую с точностью до 0,0002 г, растворяют в
мерной колбе вместимостью 100 см' в дистиллированной воде с доведением объема водой
до метки.

В коническую колбу вместимостью 250 см вносят 5 см раствора додецилсульфата
натрия, прибавляют 45 см1 дистиллированной воды, 20 см раствора индикатора и 15 см
хлороформа. После взбалтывания получается двухфазная жидкая система с нижним хло-
роформным слоем, окрашенным в синий цвет. Ее титруют приготовленным раствором
средства при интенсивном ве грмхивании в закрытой колбе до обесцвечивания нижнего
хлороформного слоя, цвет которого определяют в проходящем свете при дневном осве-
щении.

7.5.5.	Обработка результатов

Массовую долю алкнлдиметилбензиламмоний и алкилдиметил(этилбен-
зил)аммоний хлоридов (суммарно) (X) в процентах вычисляют по формуле:

0,00151   х V х К х  100

х=   		 100

V1 х   m
где 0,00151 -средняя масса смеси алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметил(этил6ензил)аммоний хлоридов четвертичных аммониевых солей.
соответствующая   1 см3 точно 0,004 н. раствора додецилсульфата
натрия, г/см3:
V   -   объем   титруемого   0,004   н.   раствора      додецилсульфата   натрия.
cm3 (5 см3):
К - поправочный коэффициент 0,004 н. раствора додецилсульфата
натрия:

21

100 - объем приготовленного раствора анализируемой пробы, см3;
V1 - объем раствора анализируемой пробы, израсходованный на титрова

ние, см3;
m - масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, абсо-
лютное расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение.
равное 0,1 5%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа + 2%
при доверительной вероятности Р = 0,95.